國立台灣大學高分子研究所實驗室安全衛生工作守則

第七章 事故通報與報告

一、事故通報 1、發生職業災害須依本校緊急通報系統通知各相關單位。 救護車、火警： 119、 保健中心：33669595。 ★榮總毒物諮詢中心：電話28717121、傳真28742929。 ★台大醫院急診室23562264。 三軍總醫院 87923311轉88606。 台大校警隊(校內報案專線)：33669110。 2、通報內容應包括：通報人姓名及電話、災害發生時間及地點、傷害人數、傷害媒介物、緊急處置情形、所需要之緊急支援。 二、緊急應變處理措施 1、火災（含化學物質火災） （1）發現時如屬小火，應儘可能於安全無虞下關閉火源，立即以滅火設備撲滅火苗，及尋求附近工作人員協助滅火、急救傷患，並立即通知部門負責人。 （2）如火勢已無法控制需立即離開現場，並隔離事故現場，通知附近工作人員協助疏散人群，除現場緊急急救及處理人員外，應禁止其餘人士靠近。 （3）確認火災化學物質種類、危害性及火災類型，通知消防單位進行救火。 2、爆炸 （1）發現者應儘速關閉現場之外的開關，阻絕爆炸源，如有感電之虞，應先關閉電源或通知工務單位進行處理。

7-1

第七章 事故通報與報告

（2）確認爆炸物質種類，判斷是否有二次爆炸之危險性，於未根絕危險性前，不要隨意進入現場，立即通知消防單位。 （3）隔離事故現場，疏散附近人群，協助急救傷患，並立即通知發生事故部門負責人。 3、化學物質液體洩漏 （1）發生小洩漏時，應儘速關閉洩漏源，並利用現場吸收棉將洩漏物質吸收。如果發生大量洩漏應於安全無虞下關閉洩漏源，利用阻流索、條防止洩漏擴散。儘速通知事故發生部門負責人。 （2）若部門可自行止洩漏及除污，應立即處理。若無法處理者，立即緊急尋求外界支援，避免災害擴大。 （3）隔離事故現場，疏散附近人群，除現場緊急急救及處理人員外，禁止閒雜人士靠近。 （4）洩漏之化學物質及除污物（含有化學物質者），應統一收集處理。 （5）氣體洩漏吸收液或噴灑後之消防水應導入廢水處理池處理，以免二次污染。 三、職業災害調查 1、不論發生失能傷害虛驚事故或財物損失，其部門主管均應主動調查分析事故原因。並於三日內填寫國立臺灣大學職業災害報告單，提出詳細災害報告。 2、不論火災大小，有無損失，發生部門均應於三日內提出火災報告。 3、發生死亡災害或災害人數在三人以上，應於二十四小時內通報台北市勞檢處(電話25969998)。

7-2