AFM操作注意事項

1. 進入AFM實驗室時, 請注意除濕機是否正常運作, 如內部水槽已滿, 請立即更換。

2. 請於接上所有配件後再開啟controller, 切勿於配件尚未插上前開啟controller, 否則將導致配件內零件組短路。

3. 請於controller開啟後, 再啟動AFM電腦軟體。

4. 於變溫AFM系統操作時, 請勿將水槽置於易傾倒之位置, 並請注意管線水流流動, 勿滲出引發短路。

5. 於導電AFM系統操作時, 注意銀線插頭接合, 勿過度拉扯或夾取銀線。

6. 請於操作後, 優先關閉controller電源, 再拔除AFM相關配件, 避免配件短路。

7. 請利用CD燒錄將檔案轉出, 勿使用USB隨身碟拷貝檔案。

8. 請於離開實驗室時,關閉兩座延長線電源, 並設定冷氣(25 oC)於晚間12點關機隔日早上8點開機。

9. 如有任何突發狀況或儀器故障, 請立即通知儀器管理者。

儀器管理者 : 徐榮慶、賴奕蒼 (02) 3366-5070

# Text boxes

WARNING