TEM 操作注意事項

- Check log-book , then log-in cd/1230(滑鼠左鍵選定，右鍵調整)。

- 注意面板-emergency stop button亮/power on/HT-on,lens-on

- 注意真空值-monitor(vacuum cond.,前四項20-35，最後一樣80-90指示正常(不亮綠燈)

- 液態氮按鈕確認，有無導通，燈太亮時不可加入，以免鏡體內部線圈積水。

- All apertures out except C2

- 確實填寫使用記錄與狀況。

- 有任何異狀，請聯繫管理者。郭霽慶3366-5299

室內外其他注意事項：

室內冷氣24度，兩台輪流吹，輪流清洗濾網，以免過熱當機。

室內不可飲食，垃圾務必帶走。

管理人員：謝璧任

聯絡電話：3366-5316

# Text boxes

WARNING